| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.03.2014г. № 8-п Об утверждении схемы теплоснабжения на территории МО Берестовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования  Берестовский сельсовет Новосергиевского района, согласно приложению.

- Единая теплоснабжающая организация на территории  муниципального образования Берестовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области отсутствует.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

Берестовского сельсовета                                                        Т. Д. Местюкова

Разослано: администрации Новосергиевского района, для опубликования, прокурору, в дело.

|  | Приложение к постановлению администрации МО Берестовский сельсовет от 03.03.2014 г № 8-п |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

- Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Берестовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Генеральный план муниципального образования Берестовский сельсовет.

- Состав схемы теплоснабжения муниципального образования Берестовский сельсовет на период до 2025 года

Разработанная схема теплоснабжения муниципального образования Берестовский сельсовет включает в себя:

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

- Общую характеристику муниципального образования Берестовский сельсовет.

- Перечень присоединенных объектов

- Структура тепловых сетей

- Параметры тепловой сети

- Графическую часть

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Берестовский сельсовет разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию  и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования Лапазский сельсовет.

Общая характеристика муниципального образования  Берестовский сельсовет

Муниципальное образование Берестовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 года №1906/314-Ш-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области».

Берестовский сельсовет объединяет территории 3 сельских населенных пунктов: с. Берестовка, п. Хлебовка, п. Плодородный. Административным центром  Берестовского  сельсовета является село Берестовка.

По состоянию на 01.01.2014 г. на территории муниципального образования постоянно проживает 519 человек.

Площадь муниципального образования  Берестовский сельсовет составляет 18424 га.

Жилищный фонд муниципального образования Лапазский сельсовет составляет 14486 м2. Количество жилых квартир – 232 ед.

Климат в Новосергиевском районе континентальный. Сравнительно мягкая по Оренбургским краям зима со среднемесячной температурой в январе минус 14,5°С, и не жаркое лето средней температурой в июле плюс 21,5° С. Среднее годовое количество осадков составляет 350-400 мм, в приречных равнинах лишь 300-350 мм, наибольшее их количество выпадает за период с апреля по октябрь. Снежный покров составляет 30-40 см, глубина промерзания почвы – 100-120 см.

Общая характеристика теплоснабжения.

Теплоснабжение (отопление) на территории муниципального образования  осуществляется:

- в частных домах  от печей и котлов на газе и твердом топливе, горячее водоснабжение от проточных электроводонагревателей, индивидуальных газовых котлов.

- в организациях и учреждениях от  электрических водогрейных котлов, от ведомственных газовых котельных.

На территории муниципального образования 2 котельных, работающие на природном газе.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 120м,  замена не требуется.

Суммарная мощность источников теплоснабжения  составляет 480 квт.

Паспорт тепловой сети.

Котельная №1  с. Берестовка ул. Новоселов д. № 9

Отапливаемые объекты: МБОУ  Берестовская средняя общеобразовательная  школа .

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 15 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 76 – 5 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 1,0 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 1999 г.

Изоляция труб:

ЦК – ТК №4 – ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно.

Паспорт тепловой сети.

Котельная №2  п. Хлебовка ул. Лесная д. № 15

Отапливаемые объекты: МБОУ Хлебовская основная общеобразовательная школа.

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 50 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 – 50 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 1,6 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 2001 г.

ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен, антикоррозийное покрытие – масляная краска.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно.

Сведения об установленных котлах

- Котельная №1 с. Берестовка

Тип котла – КС-Г -80  - 3 шт.

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка –

Мощность котла – 80 квт

Вид топлива – газ природный

КПД – 86 %

Год ввода в эксплуатацию – 1999 г.

- Котельная №2 п. Хлебовка

Тип котла – КЧМ-7  - 2 шт.

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка –

Мощность котла – до 100 квт

Вид топлива – газ природный

КПД – 87,9 %

Год ввода в эксплуатацию – 2001г.

Графическая часть схемы теплоснабжения

СХЕМА

теплоснабжения учреждений  на территории села Берестовка

школа

К                   газовая котельная

______________________________________________________________________________________________

ул. Новоселов

______________________________________________________________________________________________

ул. Новоселов

ПОЧТА

ФАП

(электрокотел)

_____________________

ул. Новая

______________________________________________________

МАГАЗИН                                                                          клуб

(электрокотел)                                                                     (теплоэлектровентилятор)

____________________________________________________________________________________________

ул.  Старая

ул. Нагорная                                                       ____________________

администрация

( электрокотел)

СХЕМА

теплоснабжения учреждений  на территории п. Хлебовка

_ул. Центральная___________________________________________________________________________

МАГАЗИН

(уголь, дрова)

Ул. Лесная_________________________________________________________________________________

ФАП

(электрокотел)

клуб

(уголь, дрова)

школа

К

Газовая   котельная

СХЕМА

теплоснабжения учреждений  на территории п. Плодородный

ул. Северная  ____________________________________________________

ФАП

(электрокотел

клуб

(теплоэлектровентилятор

электрокотел

Улица Новоселов

газовый котел                                                  ШРП

СХЕМА

теплоснабжения учреждений  на территории села Новокинделька

котельная

школа

эл.котел

клуб

дровяной котел

магазин

ФАП                                   эл.котел

СХЕМА

теплоснабжения учреждений  на территории села Новородниковка

эл тепловая пушка

клуб

эл. котел

школа, ФАП

магазин (печное)

СХЕМА

теплоснабжения учреждений  на территории села Варшавка

ФАП        эл. котел                               школа, клуб, магазин

Водоснабжение:

На территории Лапазского сельсовета находится 8 глубинных скважин, производственной мощностью 2100 м3/сутки.                                          Имеются водонапорные башни в количестве 6 шт., емкостью 250 м3.

Практически 90% скважин качают воду сразу в водопроводные сети.

Фактическая загруженность скважин 50% в зимнее время и 100% в летний период, и, хотя загруженность 100% в летний поливной сезон, спрос на обеспечение населения водой удовлетворяется.

Техническое состояние трубопроводов неудовлетворительное, процент износа ориентировочно составляет - 80-85%.

с. Лапаз - 3 скважины, протяженность водопроводных сетей- 5160 метров; диаметр основного коллектора 114 мм; количество водоразборных колонок- 6;

.    2 скв.

1скв.

с. Новокинделька – 3 скважины, протяженность водопроводных сетей- 4099 метров; диаметр основного коллектора от 50мм до 150мм; количество водоразборных колонок- 8;

2скв.

1скв.

с. Новородниковка – 1 скважина, протяженность водопроводных сетей- 2350 метров; диаметр основного коллектора 114 мм; количество водоразборных колонок- 6;

1 скв.

с Варшавка- 1 скважина, протяженность водопроводных сетей- 2600 метров; диаметр основного коллектора от 50мм до114 мм; количество водоразборных колонок- 7;

1 скв.

Канализация:

Обустроенная канализационная система на территории Лапазского сельсовета отсутствует.

# Text boxes

Фап

АДМИНИСТРАЦИЯ

К

М